建设项目环境影响报告表

# （报批本）

项目名称：吕梁泰鑫房地产开发有限公司

泰化鑫祥花园建设项目

建设单位（盖章）：吕梁泰鑫房地产开发有限公司

编制日期: 二零一	七年十月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 吕梁泰鑫房地产开发有限公司泰化鑫祥花园建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 吕梁泰鑫房地产开发有限公司 |
| 法人代表 | 张子玉 | 联系人 | 杨宇 |
| 通讯地址 | 吕梁泰鑫房地产开发有限公司 |
| 联系电话 | 18636440123 | 传 真 |  | 邮政编码 | 033000 |
| 建设地点 | 吕梁市龙凤南大街以西、呈祥路以东、规划路以北 |
| 立项审批部门 | 吕梁市离石区发展和改革局 | 批准文号 | 离发改审字[2017]119号 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别 | 房地产开发经营K7010 |
| 占地面积 （平方米） | 7748m2（11.62亩） | 绿化面积 （平方米） | 1937m2 |
| 总 投 资 （万元） | 19054.67 | 其中：环保投资 （万元） | 79 | 环保投资占总投资比例 | 0.4% |
| 评价经费 （万元） | -- | 预期投产日期 | 2019年8月 |
| 工程内容及规模： 1、项目建设概况 吕梁市泰鑫房地产开发有限公司是集开发、承建、营销、管理为一体的房地产开发公司，成立于2008年，是一家吕梁市工商管理局批准成立的具有四级房地产开发资质的私营企业。 吕梁泰鑫房地产开发有限公司决定在吕梁市龙凤南大街以西、呈祥路以东、规划路以北建设吕梁泰鑫房地产开发有限公司泰化鑫祥花园建设项目。根据吕梁市离石区发展和改革局批准，批准文号为：离发改审字【2017】119号，本项目用地性质为商业居住用地，总占地面积7748m2。 吕梁市国土资源局以“吕建审条函【2015】10-1号”文下发了本项目规划设计条件通知书。 本项目的建设符合离市区可持续发展战略，符合吕梁市建设总体规划，有利于促进该地区居民住宅的合理化分布和居住环境的有效改善，对于促进和保护区域经济持续快速健康发展具有积极的作用。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等有关环保法规，本项目需进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》三十六、房地产106房地产开发、宾馆、酒店、办公用房等，建筑面积5万平方米及以上；涉及环境敏感区的应编制报告表，本项目建筑面积70362㎡因此本项目类别应编制环境影响报告表。为此，吕梁泰鑫房地产开发有限公司于2017年9月委托河南源通环保工程有限公司承担本项目的环境影响评价工作。 接受委托后，我公司组织参评人员对项目厂址所在区域的自然地理（质）环境、自然生物（态）环境、社会经济环境、生活质量、区域敏感因素以及拟建项目的工程内容进行了全面的调查，按照环境影响评价技术导则的要求及有关规定，对环境空气、水环境、噪声、固废、生态环境等进行了影响评价，在此基础上编制完成了《吕梁泰鑫房地产开发有限公司泰化鑫祥花园建设项目》（报审本）。 2017年9月26日离石区环境保护局在代县主持召开了《吕梁泰鑫房地产开发有限公司泰化鑫祥花园建设项目环境影响报告表》技术审查会，与会专家及领导对报告表提出了技术审查意见，根据意见我们对报告表进行了认真细致的修改，现完成了《吕梁泰鑫房地产开发有限公司泰化鑫祥花园建设项目环境影响报告表（报批本）》，提交建设单位，报请管理部门审批。 根据现场踏勘及了解，厂址现状为空地，本项目未开始建设。 2、建设项目概况 2.1 项目名称 吕梁泰鑫房地产开发有限公司泰化鑫祥花园建设项目。 2.2 建设单位 吕梁泰鑫房地产开发有限公司。 2.3 建设性质 新建。 2.4 建设地点及占地情况 吕梁市龙凤南大街以西、呈祥路以东、规划路以北，地理坐标为北纬37°31'06.99", 东经111°07'25.02"。地理位置见附图1。 2.5工程投资及资金来源 本项目总投资为19054.67万元，其中：工程费用13038.08万元，工程建设其他费用4605.14万元，基本预备费1411.46万元。 2.6 项目建设内容与规模 工程新建2幢30层住宅楼（1#楼、2#楼地下为地下车库和储藏室），小区内道路及绿化等。总占地面积7748m2(约11.62亩)，总建筑面积70362m2，其中地上建筑面积50362m2（住宅建筑面积40290m2，商业建筑面积10072m2）。地下建筑面积20000m2（地下车库建筑面积19500m2，储藏室面积500m2），绿化面积1937m2。 项目建成后，可提供住房480套。 工程主要建设内容见表1。 表1 项目主要建设内容 名称 项目 主要建设内容 主体 工程 1#～2# 住宅楼 共2栋住宅楼，其中：2#楼为30层(1～2层为商业，3～30层为住宅楼)；1#楼为30层的住宅楼 小区总建筑面积为70362m2，地上建筑面积50362m2，地下建筑面积20000m2；每户按3.2人计算，入住人口约1536人。 商铺 2#楼的一层、二层为商业（两层底商），建筑面积10072m2 地下车库 1个，停车位480，建筑面积19500m2 公用 工程 供电 由吕梁市城市供电网供给，小区内设置配电室 供水 由吕梁市城市自来水管网供给，供水线从市政供水管线直接接入。 供气 燃气气源由市政天然气管网中压燃气管线接入，经设置在场区西南侧的室外天然气调压后供给住宅用户用气。 排水 排水管直接接入城市排污管网. 供暖 采用城市集中供热，热源引自呈祥路市政热力管网。 辅助 工程 停车位 小区内共设停车位480个，全部为地下停车位 化粪池 小区东北侧设容积为200m³/d的化粪池1座 环保工程 废水 生活污水经化粪池处理后进入城市污水管网，最终进入吕梁城区污水处理厂，目前污水管网已覆盖该区域，排水有保障。 废气 生活油烟 经居民楼烟气排放管网，在楼顶排放油烟 汽车尾气 地下车库安排专人进行车辆管理，并合理安排车流，减少车辆怠速时间，加强住宅楼之间空地的绿化面积 生活垃圾 每栋楼前设1个垃圾桶收集后委托离石环卫部门统一处置。 噪声 选用低噪声设备，设在地下室；停车场设置禁鸣标志。 绿化 对小区进行绿化，绿地率25%，绿化面积1937m2。 注：本项目规划中的商铺为独立商铺，独立出租，主要用于日常用品及服装等商品的销售，如进驻大型超市、餐饮、酒店、娱乐等行业，须另行办理环保手续。 2.7总平面布置及设计 规划整体采用庭院型的布局方式，形成既独立又延续的空间。居住建筑整体采用“V”字型的布局方式，在地块中布置2栋30F住宅楼，在地块中形成一个大的庭院。在小区中部及道路两侧设置绿化带，打造一个环境优美，宜人宜居的居住环境。 小区设2个出入口：一个主出入口，位于项目区西北角；一个次出入口，位于地块南侧西部；两个消防通道，位于项目北侧和南侧；本次规划道路系统采用“环状”的道路网架，主干路宽度为13米，小区次入口道路宽度为6m，其余道路宽度统一设置为5m。 本项目总平面布置图见附图2。 2.8主要经济技术指标 本项目主要经济技术指标详见表2。 表2主要经济技术指标表 序号 项目名称 单位 数量 备注 1 总用地面积 m2 7748 约合11.62亩 1.1 建筑物基底面积 m2 2656.05 1.3 绿地面积 m2 1937 2 总建筑面积 m2 70362 2.1 地上建筑面积 m2 50362 2.1.1 住宅建筑面积 m2 40290 2.1.2 商业建筑面积 m2 10072 2.2 地下建筑面积 m2 20000 3 可提供住房 户 480 户均3.2人 4 地下停车位 个 480 平战结合 5 容纳总人数 人 1536 6 主要技术指标 6.1 容积率 6.5 6.2 建筑密度 % 40.14 6.3 绿地率 % 25 3.1给排水 （1）给水水源：由吕梁市城市自来水管网离石区自来水管网供给，供水线从市政供水管线直接接入；场区供水竖向分为低区（1~6层）、中区（7~18层）和高区（18层以上）三个区。低区由市政供水压力直接供给，中区和高区由二次供水设备加压供水。 a、居民生活用水 根据《山西省用水定额 第3部分：城镇生活用水定额》（DB14/T 1049.3-2015），“人口在20万以下的小城市，有便器、洗脸盆、洗涤盆和洗衣机、热水器和沐浴设备”，居民用水量取65-90L/(p·d)），本次评价区最大值90 L/(p·d)），本项目住宅居民约1536人，经计算可知，生活用水量为90L/(p·d)×1536p÷1000L/m3=138.24m3/d，按365天计，年用水量为50457.6m3。 b、商铺用水 考虑到本项目商铺以零售业为主，参考《山西省用水定额 第3部分：城镇生活用水定额》（DB14/T 1049.3-2015），零售业用水量为5L/m2·d，本项目商业建筑面积为10072m2，则商铺用水量为5L/m2·d×10072m2÷1000L/m3=50.36m3/d，按365天计，年用水量为18381.4m3。 c、配套公建的工作人员用水 工作人员用水参考《山西省用水定额 第3部分：城镇生活用水定额》（DB14/T 1049.3-2015），配套公建的用水定额30-50L/(p·d)，考虑到项目区实际情况，本次评价区最小值30L/(p·d)，工作人员约50人，则工作人员用水量1.5m3/d，年用水量为275m3/a（工作制度为250d/a）。 d、绿化用水 本项目拟建绿化面积约1937m2，参考《山西省用水定额 第3部分：城镇生活用水定额》（DB14/T 1049.3-2015），绿化用水量为0.28m3/(m2·a)，则项目绿化用水量为542.36m3/a。 e、不可预见水量 按照本项目总用水量的10%计算，该部分非采暖期用水量为22.16m3/d，采暖期用水量为19.01m3/d。 经计算，本项目最大日用新鲜水量为240.61m3，年用新鲜水量约为8.29万m3。 用水情况见表3。项目水平衡见图1。 表3 项目用排水情况分析表 用水项目 用水定额 数量 用水量 （m3/d） 年用 水量 m3/a 排放系数 （%） 排水量 （m3/d） 年排水量 （m3/a） 居民生活用水 90L/p·d 1536p 138.24 50457.6 80 110.36 40366.08 商铺用水 5L/m2·d 4527.66m2 50.36 18381.4 80 40.28. 14705.12 配套公建 30L/(p•d) 50 1.5 275 80 1.2 220 绿化用水 0.28m3/(m2•a) 1937m2 1.50 542.36 / / / 未预见 用水 以上总水量的10%计算 采暖期 19.01 6938.65 80 15.02 5550.92 非采暖期 19.16 6993.4 80 17.73 5594.72 合计 采暖期 / 209.11 76325.15 80 168.48 61060.12 非采暖期 / 210.76. 76927.4 80 168.6 61541.92 . 图1-a 项目非采暖季水量平衡图（m3/d） 图1-b 项目采暖季水量平衡图（m3/d） （2）排水系统 小区排水系统分为排污水系统和排雨水系统。 排雨水系统：小区雨水采用有组织收集，屋面雨水经落水管流经地面与地面雨水汇集后，沿小区雨水管线最终排入呈祥路市政雨水管网。 排污水系统：本项目居民生活用水、商铺、配套公建用水及未预见用水排水量按用水量的80%计，则本项目年排水量4.97万m3，经化粪池收集后排入北侧市政污水管网，最终排入吕梁城区污水处理厂。 3. 2管网设施 本项目供水由城市供水管网供给，从东侧龙凤南大街供水管网引入小区，供水水压稳定，水量易保证。入口处设公共计量水表，各户用水计量直接到各住户，水质要求达到国家饮用水标准。 3.3供电 本项目供电由市政供电线路接入，地下室设供变电室。小区选用2台1000KVA/10/0.4KV节能型干式变压器，负载率为74%。 3.4采暖、制冷 （1）采暖 本项目冬季采暖采用城市集中供热，从东侧龙凤南大街供热管网引入小区，小区不设换热站。 （2）制冷 本项目夏季制冷由住户自行安装空调解决，物业安装分体式空调制冷。 3.5垃圾收集点 项目区每个单元门口放置一个加盖垃圾桶，对垃圾进行分类收集，收集后由环卫部门统一清运处理。项目区不再建设生活垃圾临时集中贮存场所。 3.6供气 本项目燃气气源由市政天然气管网中压燃气管线接入，经设置在小区西南角的室外燃气调压柜调压后供给住宅用户用气。 3.7消防 建筑物耐火等级为二级。本项目严格依照国家颁布的《建筑设计防火规范》GBJ16-87（2001年修订本）和《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084－2001进行设计。在绿化带下设1座300m3消防水池，共设消防水泵1台。 3.8通风 居民住宅楼房间卫生间留有排风通道。 3.9室外环境 本项目共设计了3种大的生态群落，群落体系由乔木、灌木、花卉、地被草坪等共同组成。确保绿地率25％；另外适当增加一些室外健身器材，为居民室外健身活动提供方便。 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建工程，不存在与本项目有关的原有污染情况及环境问题。 |
| 自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 吕梁市位于山西省域西部，属于晋陕蒙能源开发区东南缘，位于东经110°22′-112°19′，北纬36°41′-38°43′之间。西隔黄河与陕西相望，东与太原市和晋中市相邻，南与临汾市接壤，北与忻州市为邻。全市东西宽约142.16km，南北长约200km，巍巍吕梁山纵贯全境。 吕梁市域总面积21133.5km2，其中山区半山区占91.8%；辖1区2市10县，148个乡镇（其中81镇67乡），13个街道办事处，3112个行政村，113个居委会。“一区”，即离石区；“二市”，即汾阳市、孝义市；“十县”即交城、文水、中阳、柳林、交口、兴县、岚县、临县、方山、石楼。 离石区位于吕梁地区市域偏西南的东川河、北川河交汇处，地势呈东高而宽，西低而窄状态；东与汾阳市、东北与文水县上邻，西与临县、柳林接壤，北与方山相靠，南与中阳毗连，总面积为1324km2。 吕梁泰鑫房地产开发有限公司泰化鑫祥花园建设项目位于吕梁市龙凤南大街以西、呈祥路以东、规划路以北，地理坐标为北纬37°31'06.99", 东经111°07'25.02"。本项目具体地理位置见图1。 2、地形地貌 吕梁市离石区属晋西北黄土高原，位于吕梁山西侧。境内的地势由东西向南北倾斜，地形结构为沟壑纵横，梁峁连绵起伏，形成支离破碎的地貌。按地形地貌的特征可划分为低中山区、黄土丘陵区和河谷平原区三大类型，它们分别占全市总面积的76.74%、18.43%和4.83%。东北部为低山区，西南部为黄土丘陵区，中部为河谷平原区。 经现场勘查，拟建地地势平坦，地形、地貌较为简单。 3、水文、地质 （1）地表水 吕梁市位于山西省西部，东邻汾河，西界黄河，是一个山高沟多的地方，河流以吕梁山为轴线向两侧延伸，分别汇入黄河与汾河，黄河水系流域面积13760km2，汾河水系面积7228km2。河流形态和河道特征是沟壑密度大，水系发达；河道坡陡流急，侵蚀切割严重。其径流和泥沙特点是，汛期径流集中，洪水陡涨陡落，泥沙含量大。枯季径流小而不稳，部分河流为季节性河流。 全市大小沟道176300条，其中沟长1km以下的沟道163100条，1-5km的12621条，5km以上的1067条。按流域面积划分，控制面积100km2以上的沟道70条，1000km2以上的较大河流有9条。黄河水系5条，分别为岚漪河、蔚汾河、湫水河、三川河、屈产河；汾河水系4条，分别为岚河、磁窑河、文峪河、双池河。 三川河：包括北川河、东川河、南川河三大支流，北川河为主流，发源于方山县东北的赤坚岭，流经离石城西接纳东川河，再经离石交口镇揽入南川河，柳林泉出露于柳林县城，形成三川河，于柳林县西口汇入黄河。主河道长168km，流域面积4161km2，干流主河道平均坡度4.14‰。干流北川河正在兴建横泉水库，总库容8560万m3；南川河建有陈家湾水库，总库容1000万m3，东川河建有吴城水库，总库容1244万m3。离石区地表水系图附图5。 距离本项目最近的地表水系为项目西侧50m处的东川河。本项目生活污水经化粪池收集后排入北侧市政污水管网，最终排入吕梁城区污水处理厂，对地表水环境影响较小。 （2）地下水 离石区内地下水主要在四个含水岩系，可分为九个含水岩组。四个含水岩系分别为前寒武系花岗岩、混合杂岩、变质岩裂隙含水岩系，寒武—奥陶系沉积碳酸盐类岩裂隙岩溶含水系，新生界、上古生界深积碎屑岩类岩溶裂隙孔隙含水系，新生界河谷松散层孔隙含水岩系。 前寒武系花岗岩、混合杂岩、变质岩裂隙含水系：地下水主要储存于浅部风化壳中，一般含水层厚10-20m，最厚达40m。裂隙潜水受大气降水的渗入补给，其水位、富水性均随季节变化，泉水出露较多，地下水流向同地形一致，多以泉水形式排泄于沟谷，补给地表水。 4、气候气象 离石区属暖温带大陆性季风气候，四季分明且冬夏两季较长，春秋季偏短。春季干燥多风，夏季炎热多雨，秋季温和凉爽，冬季较长寒冷。气温年差较大。境内多年平均气温为8.9℃，最高年为9.4℃，最低年为8.0℃，平均气温年差为13.6℃；境内无霜期，东西差异显著，平均介于100天-170天之间；多年平均降水量为450-550mm，最多年降水量达744.8mm，最少年仅237.9mm，年内降水量分配不均匀，雨量主要集中在7-9月份，占全年降水量的62.3%，降水量空间分布表现为自西向东雨量增加；境内年平均蒸发量为1850.8mm，为降水量的3.7倍，年最大蒸发量为2123.9mm，年最小蒸发量为1539.5mm；历年平均气压在900毫帕左右，境内随着海拔升高，气压逐渐下降；县境内多年主导风向为东北偏北风，平均风速为1.8m/s。主要灾害性天气有干旱、洪雹、霜冻、大风等。 根据吕梁市离石区的风玫瑰图，可知离石区主导风向为东北偏北风，静风频率为1.63%。 5、柳林泉域 柳林泉位于柳林县城以东约3km的三川河河谷中。泉区出露地层为奥陶系碳酸盐岩类与石炭系碎屑岩类，泉水从二者的接触带溢出，呈散泉的形式出露，大小泉点为数百个，出露标高794-803m，泉群多年平均流量2.32m3/s。 泉域位于吕梁山脉的中段，东北部、东部河东南部为山区，西部和西南部为黄土高原丘陵区。最高点位于东部关帝山，标高2831m，北部最高点为黑茶山，标高2203m，东南部最高点为上顶山，标高2100m，棋盘山，标高1816m，南部最高点为九盘岭，标高1307m。西南部为黄土丘陵，标高660-2377.25m。地势总的趋势是东北高、西南低。临县境内的湫水河与方山县和离石县境内的北川河之间地表分水岭为泉域内的山地，呈南北走向，将方山谷地和离石山间盆地与晋西黄土高原丘陵区（临县段）分隔。地面标高为1340-1740m，高出盆地300-500m。 泉域内河流有北川河、东川河、罗侯沟、三川河和湫水河，属黄河水系。北川河、东川河和罗侯沟在李家湾与交口镇之间汇流后称为三川河，全长168km，常年流水。流域面积4161km2，多年平均径流量1.94亿m3/a。湫水河发源于兴县白龙山南麓，从东北向西南，于临县南部碛口镇注入黄河，全长122km，沿河大小支流26条，均系山地河流，夏季水量暴涨，冬季进入枯水期，为季节性河流。流域面积1989km2，多年平均流量1.05亿m3/a。 a.泉域边界 泉域北界为湫水河和蔚汾河分水岭，黑茶山以东为太古界和元古界变质岩类，地表分水岭和地下分水岭一致。黑茶山以西为大面积石炭二叠系碎屑岩类和第四系松散岩类，局部为寒武奥陶系碳酸盐岩类，地表分水岭和地下分水岭具不一致性，即为可移动（或可透水）的边界。其走向自西向东由李家湾-黑茶山-南岔。 东界为北川河、东川河和罗侯沟与汾河的分水岭，北部为太古界和元古界，东南及南部为寒武奥陶系，地表分水岭和地下分水岭一致。其走向自北向南由南岔-麻地渠-神堂沟-马坊湾-关帝山-阳湾-拐岭底-三角庄-棋盘山-上顶山。 南界为三川河与屈产河分水岭，东部为寒武奥陶系，西部为石炭二叠系，地下分水岭则成为可移动边界。其走向自东向西由上顶山-上郭家山-嫣村-西沟-河底。 西界寒武奥陶系埋藏于石炭二叠系之下，埋深600-1000m岩溶发育程度减弱，地下水流缓慢，成为相对阻水(或弱透水)的边界。其走向自北向南由李家湾-杨家沟-钟底-高家山-孟门-河底。 泉域包括临县东部、方山、离石、中阳及柳林的北部，面积为5100km2，其中岩溶水盆地面积约2300km2，可溶岩裸露面积约830km2，覆盖面积约530km2，碎屑岩及松散岩面积约900余km2。 b.泉域重点保护区范围 重点保护区包括泉源区和重点开发区，以及碳酸盐岩主要渗漏河段。其范围上至柳林县李家湾乡下白霜村，下至穆村镇康家沟的三川河河谷地段，长约12.5km，两侧至山脚下，宽约0.3-1.0km，面积约7.0km2。 本工程选址不在泉域重点保护区范围内，距离柳林泉重点保护区域边界最近距离约13.0km,不会对其产生影响。本项目与柳林泉域的相对位置关系见图6。 c.水源地 离石城区生活水源地：上安水源地位于城北西属巴上安村东北侧山区，面积约8km2。 上安水源地处于柳林泉域的径流区，主要含水层为柳林泉岩溶裂隙承压水，其次有松散层水源、石灰系灰岩水源，该水源地现有水井6眼，单井出水量2880-3000m3/d，岩溶水位标高812m，该水源地资源量为20000m3/d，目前日开采量为11506m3，占可采量的57.5%。地下水可采量42683t/d，浅层取用第四纪冲积层潜水，中层、深层分别为石炭系和奥陶系石灰岩裂隙岩溶水，两口浅井深8-1lm，中层井井深分别为120.20m、106.40m，深层管井52lm。 七里滩水源地位于离石市东川河谷城区东部约1km处的东川河阶地上的七里滩村一带，具体范围为：东自苏家村、王家塔，西至高崖湾西，北自山前，南至七里滩，面积约2.5km2。取柳林泉岩溶地下水，规划凿井9眼，已成井4眼，井深500-700m，1992年投产，日可供水量1万m3，根据《离石城市第二水源地供水分析与保护研究》，该水源地可开采量770m3/a，现状开采量150万m3/a，规划建成吕梁市日取水量其1万m3以上离石区生活第二供水岩溶水水源地。一级保护区范围确定为半径R为200m，不设二级保护区和准保护区。离石区水源地县城饮用水水源地划分见表4-1。 表4-1 离石区水源地县城饮用水水源地划分成果表 名称 水井编号 水井位置 保护区 级别 保护区半径或范围(m) 保护区面积（m2） 保护区周长(m) 东经 北纬 上安 1 110°08′01″ 37°34′57″ 一级 200m 1471320 4756 2 110°08′20″ 37°34′55″ 3 110°08′34″ 37°34′48″ 4 110°08′18″ 37°34′40″ 5 110°07′52″ 37°34′35″ 6 110°08′20″ 37°34′22″ 七里滩 2 110°10′20″ 37°31′33″ 604211 3611 4 110°10′34″ 37°31′35″ 5 110°10′50″ 37°31′33″ 8 110°11′03″ 37°31′37″ 本项目位于上安水源地东侧6.9km处，位于七里滩水源地一级保护区西侧4.36km处，因此，本项目的建设对两个水源的影响较小。 6、土壤 离石区土壤总面积187.37万亩，有亚高山草甸土、棕壤、黄绵土、褐土、草甸土5个土类、13个亚类、44个土属、93个土种。 全区有黄土覆盖的土壤面积约1000km2，占全区总面积的75%，其中严重土壤侵蚀的面积为660km2，约占总面积的50%。全区每年输入黄河的泥沙量达1034.4万吨，侵蚀模数为7815.7t/km2年。该区黄土丘陵沟壑区水土流失非常严重，主要侵蚀有面蚀，面积为187km2，占总面积29.9%，占水土流失面积36.6%；沟蚀面积占总面积的52%；在降雨、入渗水和重力作用下，常发生滑坡、崩塌等重力侵蚀。 7、动、植物 全离石区植被类型受地形、气候、水文、海拔高度等各种因素的影响，各地貌单元差异很大，植被群落分布较为复杂。东北部植被良好，中西部植被不良。森林植被主要分布于境东北部的基岩山区，森林覆盖率达29.6%，面积266.6km2，占全区总面积的20%，为全区的主要林区及林业基地。灌木草丛植被主要分布区境中西部土石山区的除马头山、神仙山、玉林山、双山、乌严山及东南部的起云山等石质山区。灌丛大部分为荆条、醋柳、胡枝子、达乌里等；草丛为旱生类杂草，有蒿类、芦苇、白羊草、狗尾草等。零星草灌植被主要分布在区内占总面积一半的黄土陵及川谷地带，为全区重点农田耕作区。主要有蒿类、沙蓬、狗尾草、芦苇、白羊草、苋草、苍耳等。 本项目评价区内未发现国家重点保护的动植物物种分布。 8、矿产资源 离石区矿产资源丰富，尤以煤的储量最大，其储藏面积达300km2，储量为31亿吨，其中主焦煤13亿吨，其余为瘦煤为18.89亿吨，煤层共17层，开采面积大，煤层稳定，其灰分为6.4-7.1%，挥发份0.97-1.28%，硫份为0.44-0.51%，属优质煤。另外还有铁矿、铝土矿、铜及锌等金属矿产，非金属矿产则有白云石、大理石、石棉、石英、云母等。 9、地震烈度 根据山西省地震局颁布的《山西省地震基本烈度区划图》可知，离石区地震烈度为VII度。 文物保护 天贞观位于离石区滨河北东路三阳云凤山山腰，始建于宋代，到元代遭兵火焚毁，直到明洪武十七年（公元1384年）又重修希夷庙。后来，在孙云际先生主持下，先后进行过4次大扩建，使其成为道院规模。2006年被公布为全国重点文物保护单位。 白马仙洞位于离石区吴城镇洞沟村九凤山上，距离石城区27公里，距307国道8公里，交通便利。据地质专家和文物专家对白马仙洞进行全面勘探后发现，该洞属柳林泉城，是由地壳运动而形成，地质绝对年龄约1.4亿年。白马仙洞洞口至洞底全长约500米，洞口与洞底相对高差168米，专家称之为“华北第一险洞”。洞内至今留有近百首从辽金时代至今历代先民们祈雨祭祀、祈福求康的墨迹。 已探明洞中有八洞，洞中套洞，景中生景，具有深而险、险而奇的特点，洞中险境遍布，岔道时有，宽处可跑马阅兵，窄处难容一人；洞外历代古建筑和碑文矗立四周，从斑斑建筑残骸中可看到白马仙洞历史悠久。据民间传说，此洞为附近各州、府群众祈雨之圣地；据离石地方志记载，此洞为黄帝之别宫，周朝得道仙翁“赤松子炼丹之所”，史载晋高祖也曾进洞祈雨。 经现场调查，本项目附近无国家及省级文物古迹和文化景点。 11、环境功能区划 （1）环境空气 该项目厂址处于农村地区，根据《环境空气质量标准》（GB3095—2012）中环境空气质量功能分类规定，本区环境空气质量功能应划分为二类区，执行二级标准。 （2）水环境 地表水：根据《山西省地表水水环境功能区划》（DB14/67-2014），本项目所在区域内地表水体属于东川河吴城水库出口—与北川汇合后河段，水环境功能为城市景观娱乐用水保护，水质要求执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的IV类标准。 根据《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中地下水的分类要求：“以人体健康基准值为依据，主要适用于集中式生活饮用水水源及工、农业用水”，本区域地下水应执行Ⅲ类标准。 （3）声环境 本项目位于城镇地区，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类、4a类标准。 12、项目与市区总体规划的符合性分析 本项目选址位离石区西北根据吕梁市城市总体规划（2013~2030），本项目占地性质为居住用地，占地符合吕梁市城市总体规划。吕梁市城市总体规划见附图4。 本项目选址位于吕梁市离石区规划道路以北，呈祥路东侧，根据吕梁市国土资源局吕建审条函【2015】10-1号规划设计条件通知书可知，本项目用地性质为商住用地，符合离石总体规划。 13、产业政策的符合性分析 根据中华人民共和国国家发展和改革委员会2011年第9号令《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修订）》中规定，本项目属于鼓励类中二十二条、城市基础设施中的13、城镇园林绿化及生态小区建设，因此，吕梁泰鑫房地产开发有限公司泰化鑫祥花园建设项目符合山西省和国家产业政策定。 |

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1、环境空气质量现状 1）监测布点 本次评价收集了吕梁市离石区环境监测站于2017年8月21日-27日连续七天对离石城区的环境空气质量例行监测数据进行分析，监测数据具有代表性。 （2）监测点位布设 例行监测点位：市环保局，自来水公司，马茂庄小学。 （3）监测项目及监测时间 监测项目为PM2.5、PM10、SO2、NO2。监测时间为2017年8月21日-8月27日。 （4）监测结果汇总 环境空气质量现状监测结果汇总表见表4-2，表4-3。 表4-2 离石城区空气例行监测结果 单位µg/m3 监测日期 SO2日均浓度 NO2日均浓度 PM2.5日均浓度 PM10日均浓度 8月21日 19 11 40 66 8月22日 17 49 40 49 8月23日 11 42 40 52 8月24日 31 29 30 85 8月25日 28 44 55 110 8月26日 26 45 30 71 8月27日 18 40 36 37 表4-3 大气监测数据统计结果 监测 因子 标准值（µg/m3） 浓度范围（µg/m3） 样本 数量 超标 个数（个） 超标率（%） 最大浓度占标率（%） SO2 150 11～31 7 0 0 20.67 NO2 80 11～49 7 0 0 61.25 PM2.5 75 30～55 7 0 0 73.33 PM10 150 37～110 7 0 0 73.33 2、地表水水环境质量现状 本次评价利用吕梁市监测站于2016年9月对离石区东川河沙会则断面的例行监测数据，对本项目所在地的地表水环境质量进行分析。该监测断面监测结果如表4-4。 表4-4 东川河主要污染物监测结果统计表 单位：mg/L 序号 断面 项目 监测值 标准值 超标倍数 1 东川河沙会则监测断面 pH 7.91 6-9 --- 2 NH3-N 0.191 ≤3.0 -- 3 石油类 0.04 ≤1.0 -- 4 CODcr 18 ≤40 -- 5 BOD5 3.6 ≤10 -- 根据监测结果可知，评价区监测断面所有监测项目监测值均达到了《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类监控指标，由此可见，东川河沙会则断面未受到污染，水质良好。 3、地下水环境质量现状 地下水：经向附近村民调查，未发现水质异常，地下水水质一般。 4、声环境现状 本次评价山西省交通环境保护中心站对本项目场界及敏感点处噪声背景值进行了监测，监测时间为2017年9月18日一天，检测结果统计见表5 表5 现状背景值噪声监测结果 单位dB/(A) 编号 监测点位 2017年9月12日 昼间 夜间 Leq L10 L50 L90 Leq L10 L50 L90 1 1#东侧 53.2 57.0 51.9 49.6 41.8 43.9 40.4 37.4 2 2#南侧 52.9 56.6 51.2 47.5 42.5 46.2 40.3 36.8 3 3#西南侧 51.8 54.8 50.8 48.2 40.4 43.0 38.1 34.7 4 4#西北侧 53.5 57.1 50.9 46.9 42.3 45.8 41.2 38.2 5 5#龙凤小区 53.0 55.3 51.0 48.7 42.2 45.0 40.6 37.8 由监测结果可知，本项目场界噪声值为昼间：46.9dB-57.1dB，夜间36.8dB-45.8dB，各监测点均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准值要求，无超标现象。 5、生态环境现状 根据现场踏勘，拟选厂址所在区域为城镇地区，主要以城镇绿化为主。生态环境一般。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据本项目所在地的自然环境和社会环境特征，其环境保护目标具体如下： 一、环境保护目标 （1）环境空气保护目标 GB3095-2012《环境空气质量标准》二级。 （2）地表水环境保护目标 GB3838-2002《地表水环境质量标准》IV类标准。 （3）地下水环境保护目标 GB/T14848-93《地下水质量标准》Ⅲ类。 （4）声环境保护目标 GB3096-2008《声环境质量标准》2类、4a类标准。 二、环境保护对象 根据本项目所在地社会环境状况，其主要保护对象见表6。 表6 主要环境保护对象表 序号 环境 要素 保护 对象 相对厂址位置 保护要求 方位 距离（m） 1 环境 空气 本小区 -- -- 执行GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准 龙凤小区 S 30 离石区人民医院 E 240 离石区城区小学 SE 260 2 声环境 本小区 -- -- 执行GB3096-2008《声环境质量标准》2类 龙凤小区 S 30 3 地表水环境 东川河 W 50 执行（GB3838-2002）《地表水环境质量标准》IV类标准 4 地下水环境 附近地下水 执行GB/T14848-93 《地下水质量标准》Ⅲ类标准 5 生态 环境 项目运行可能导致固体废物堆放，环境污染等均会对生态环境产生影响。 在严格控制项目生态影响的前提下，加强绿化

评价适用标准

| 环境质量标准 污染物排放标准 | 1、环境空气：评价区的大气环境质量按二类区考虑，大气环境质量标准采用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，详见表7。 表7 环境空气质量评价标准 污染物名称 取值时间 二级标准浓度限值 浓度单位 SO2 年平均 24小时平均 1小时平均 60 150 500 μg/Nm3 TSP 年平均 24小时平均 200 300 PM10 年平均 24小时平均 70 150 PM2.5 年平均 24小时平均 35 75 NO2 年平均 24小时平均 1小时平均 40 80 200 2、地表水：根据《山西省地表水水环境功能区划》（DB14/67-2014），本项目所在区域内地表水体为东川河，水质要求执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的IV类标准，详见表8。 表8 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） 项目 PH CODcr BOD5 氨氮 石油类 氟化物 硫化物 标准 6～9 ≤30 ≤6 ≤1.5 ≤0.5 ≤1.5 ≤0.5 3、地下水环境标准：本项目所处区域地下水主要适用于生活饮用水及农业用水，属Ⅲ类功能区，执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅲ类标准，具体标准限值，见表9。 表9 地下水质量评价标准 单位：mg/L 项目 总硬度 氨氮 六价铬 pH 细菌 总数 氟化物 As 挥发酚 硝酸盐 亚硝 酸盐 标准 ≤450 ≤0.2 ≤0.05 6.5-8.5 ≤100 ≤1.0 ≤0.05 ≤0.002 ≤20 ≤0.02 4、声环境质量标准：本项目区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类、4类标准，见表10。 表10 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 类别 昼间 夜间 2 60 50 4 70 55 1、废气 停车场汽车尾气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的相关标准要求，见表11。 表11 大气污染物综合排放标准 污染物 无组织排放监控浓度限值 监控点 浓度（mg/m3） SO2 周界外浓度最高点 0.4 NOX 0.12 HC 4.0 颗粒物 1.0 备用柴油发电机组执行《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB20891-2014）中的排放限值，具体数值详见表12。 表12 《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》 阶段 额定净功率（Pmax）（kW） CO （g/kWh） HC（g/kWh） NOx（g/kWh） HC+NOx（g/kWh） PM（g/kWh） 第三阶段 37≤Pmax≤75 5.0 - - 4.7 0.40 2、废水 本项目产生的废水排至室外经化粪池处理后，排入城市污水管网，最终排入吕梁城区污水处理厂，废水排放执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中A等级规定，见表13。 表13 《污水排入城镇下水道水质标准》 单位：（mg/l,pH除外） 项目 SS COD BOD5 氨氮 动植 物油 pH LAS 标准 400 500 350 45 100 6.5-9.5 20 3、噪声 ①施工期噪声执行《建筑施工场界噪声排放标准》（GB12523-2011）标准，见表14。 表14 建筑施工场界噪声排放标准 施工阶段 主要噪声源 噪声限值 昼间 夜间 土石方 推土机、挖掘机、装载机等全过程 70 55 ②运营期执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中2类和4类声环境功能区标准，见表15。 表15 社会生活环境噪声排放标准 单位：dB（A） 声环境功能区类别 昼间 夜间 说明 2 60 50 居住区 4 70 55 临路一侧 4、固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制》（GB18599-2001）标准及2013年修改单有关规定。 |
| --- | --- |
| 总量 控制 指 标 | 按照晋环发【2015】25号“关于印发《山西省环境保护厅建设项目主要污染物排放总量核定办法》的通知”要求，我省实施总量控制的主要污染物包括：二氧化硫、氮氧化物、烟尘、工业粉尘、化学需氧量、氨氮。生活源等其他行业建设项目暂不实施主要污染物排放总量核定。 本项目为房地产建设项目，项目建成后主要污染源为生活源，本次项目不再申请总量控制指标。 |

## 建设项目工程分析

一、工艺流程简述（图示）： 本工程属于非污染型新建项目，根据工程运行情况，可分为施工期和营运期，从污染物角度分析，可将该工程施工期和营运期的工艺流程及产污情况图标如下，具体见图2和3。 图2 施工期工艺流程及产污环节示意图 图3 运营期工艺流程及产污环节示意图 二、项目施工期、运营期产污环节 施工活动主要包括建设小区及辅助设施等，施工范围主要在工程拟选场址。 工程施工影响范围主要为小区及邻近区域，施工活动的影响主要为施工废气、废水、固体废物、噪声排放以及施工人员生活炉灶等对厂址区域自然、生态环境及居民生活的影响。其中以施工噪声对环境的影响比较显著。 主要污染工序： 一、施工期 1、大气污染物 建设项目在施工过程中大气污染主要为： （1）地基开挖等施工活动带来的扬尘； （2）施工过程中施工机械和运输车辆所排放的废气； （3）建筑材料如水泥、白灰、沙子等在其装卸、运输、堆放过程中，因风力作用产生的扬尘污染； （4）运输车辆往来造成的地面扬尘； （5）施工垃圾在其堆放和清运过程中产生的扬尘。 2、水污染物 （1）施工期产生的施工废水，主要为打桩阶段产生的泥浆水等，污染物为SS； （2）施工人员的生活污水，主要污染物为COD、BOD、SS、氨氮等。 3、固体废物 （1）施工期产生的施工垃圾； （2）施工人员的生活垃圾。 4、噪声 （1）施工机械设备噪声 （2）物料运输的交通噪声。 二、运营期 1、废气产生环节 （1）厨房油烟； （2）停车场机动车尾气； （3）备用柴油发电机产生的废气。 2、废水产生环节 生活污水，主要污染物为CODCr、BOD5、SS、氨氮等。 3、固体废物产生环节 生活垃圾。 4、噪声产生环节 本项目运营后的主要噪声有电梯间设备、泵类、社会生活噪声、车辆的偶发噪声和备用发电机等设备的噪声及外环境对本小区的影响。

## 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 处理前产生浓度 及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 运营期 | 废气 | 厨房 | 油烟 | -- | 0.53t/a | -- | 0.08t/a |
|  |  | 停车场 | CO | -- | 少量 | -- | 少量 |
|  |  |  | NOX | -- | 少量 | -- | 少量 |
|  |  |  | THC | -- | 少量 | -- | 少量 |
|  |  | 备用发 电机 | CO、HC、NOx | -- | -- | -- | -- |
|  | 废水 | 居民住户、商铺 | 废水 | 4.97万m3/a | 4.97万m3/a |
|  |  |  | COD | 360mg/L | 17.892t/a | 275mg/L | 13.67t/a |
|  |  |  | 氨氮 | 30mg/L | 1.49t/a | 25mg/L | 1.24t/a |
|  |  |  | SS | 275mg/L | 13.48t/a | 175mg/L | 8.70t/a |
|  |  |  | BOD5 | 275mg/L | 13.48t/a | 175mg/L | 8.70t/a |
|  | 固废 | 居民住户、商铺 | 生活垃圾 | 647.95t/a | -- |
|  | 噪声 | 本工程主要噪声源为电梯间设备、泵类、社会生活噪声、车辆的偶发噪声和备用发电机等，评价要求选用低噪声型设备，室内操作、基础减震等措施，汽车限速、禁止鸣笛等措施后，厂界噪声昼间小于60dB(A)，夜间小于50dB(A) |
|  | 其它 | 加强住宅楼周边绿化，绿化面积1937m2，绿化率达25% |
| 主要生态影响（不够时可另附页） 1、施工期生态影响： 项目施工期平整场地和土方开挖会对拟建场地及周边的植被造成一定的破坏，拟建场地上无原始林木或濒危树种，主要是野草和少量树木会被破坏；拟建场地内也无濒危保护性动物，只有少量小型兽类或啮齿类动物（如老鼠）、普通鸟类（如麻雀）和昆虫，施工期会对其造成一些影响（如鸟类暂时迁移），但其影响范围和程度有限，随着施工结束，其生态影响也将随之消失。并且在施工扫尾阶段会进行整地和绿化，项目建设范围内种植绿色植被（如花草树木），应选取易于存活、健康无病害的绿色植被，合理优化花草树木的布局，与周边植被和谐共存。 2、运营期生态影响 本项目建成后，绿地面积扩大，绿化水平有所提高，绿化景观与美观的主体建筑和谐统一，建设区域及其周围的生态环境和城市景观将得到明显改善，从而产生生态环境正影响。 一、施工期环境影响分析： 本工程施工期36个月，施工活动主要包括新建商住楼、区内道路、管网敷设、绿化等工程内容。 建设期主要有环境空气、水体、固体废物、环境噪声等污染源，以及对生态的影响。 本项目的建设大体分为两个阶段。第一阶段为前期准备阶段，即工程准备期，第二阶段为工程建设期。在这两个阶段的主要环境问题是施工过程中土方的挖掘填埋、建筑材料的运输、堆存所产生的施工扬尘和噪声，施工废水和施工人员的生活垃圾和废水等。 1、大气环境影响分析 施工期间对环境空气影响最大的是施工扬尘，来源于各种无组织排放源。其中场地清理、土方开挖填埋、建筑材料（白灰、水泥、沙子、石子、砖）现场搬运及堆放扬尘且运输等工序产生量较大，原材料堆存、建筑结构施工、设备安装等产生量较小或不产生扬尘。由于污染源为扬尘点低的间歇性污染源且施工场地四周建有2.5m高的施工围墙，因此只会在近距离内形成局部污染。根据山西省环保厅【2010】136号文件《山西省环境保护厅关于加强建筑施工扬尘排污费核定征收工作的通知》，建筑工地扬尘计算公式为： 建筑工程：W=WB+WK WB=A×B×T WK=A×（P11+ P12+ P13+ P14+P15+ P2）×T 其中：W：建筑工地扬尘排放量，吨； WB：基本排放量，吨； WK： 可控排放量，吨； A：建筑面积（市政工地按施工面积），万平方米； B：基本排放量排放系数，吨/万平方米·月； P11、P12、 P13、 P14、P15：各项控制扬尘措施所对应的一次扬尘可控制排放量排污系数，吨/万平方米·月； P16：拆迁工地一次扬尘系数； P2：控制运输车辆扬尘所对应二次扬尘可控排放量系数，吨/万平方米·月。 T：施工期，月。 建筑工地扬尘排放系数 ①建筑工地扬尘基本排放系数 表16 建筑工地扬尘基本排放系数 工地类型 基本排放量排放系数B 吨/万平方米·月 建筑工地 5.04 ②建筑工地扬尘可控排放系数 表17 建筑工地扬尘可控排放系数 工地类型 扬尘类型 扬尘污染控制措施 可控排放量排放系数B 吨/万平方米·月 代码 措施达标 是 否 建筑工地 一次扬尘 (累计计算) 道路硬化管理 P11 0 0.71 边界围档 P12 0 0.47 裸露地面覆盖 P13 0 0.47 易扬尘物料覆盖 P14 0 0.25 定期喷洒抑尘剂 P15 0 0.3 二次扬尘 运输车辆机械冲洗装置 P2 1.55 3.1 根据以上公式计算可知，本项目施工扬尘排放量为：90.8t。（根据公式计算基本排放量和可控制排放量之和），根据同类工程现场监测，工地内扬尘浓度为0.3～0.7mg/m3。施工现场的污染物未经扩散稀释就直接进入地表呼吸地带，会给现场施工人员的生活和健康带来一定影响。因此，必须按照《防治城市扬尘污染技术规范》HJ/T393-2007、《关于加强建筑施工扬尘排污费核定征收工作的通知》晋环发【2010】136号文、《山西省减少污染物排放条例》的规定进行控制。 ①根据《防治城市扬尘污染技术规范》HJ/T 393-2007，评价要求： 土方工程防尘措施：土方工程包括土的开挖、运输和填筑等施工过程，有时还需进行排水、降水、土壁支撑等准备工作。遇到干燥、易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间。遇到四级或四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网；施工期间，土建工地等在城市主要干道、景观地区、繁华区域，其边界应设置高度2.5米以上的围挡，靠近南侧龙凤小区的地方应设置高度4.5米以上的围挡。 建筑材料的防尘管理措施：施工过程中使用水泥、石灰、砂石、涂料、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料，应采取防尘布苫盖； 建筑垃圾的防尘管理措施：施工工程中产生的弃土、弃料及其他建筑垃圾，应及时清运；设置洗车平台，完善排水设施，防止泥土粘带；车辆轮胎进出场都需进行清洗。 ②根据《山西省减少污染物排放条例》的规定“……第二十一条 在建筑物、构筑物上运送散装物料、建筑垃圾和渣土的，应当采用密闭方式，不得高空抛掷、扬撒……”，评价要求： 多尘物料应使用帆布覆盖，采用封闭的运输车或经过改造的可以封闭的运输车进行运输；混凝土采用商品混凝土施工。 ③对于地基处理时的挖方、填方及剩余方的暂存场，在大风天气极易产生扬尘，评价要求将临时处置、堆放点设在施工场地内北侧，尽量远离龙凤小区，严禁超界；在建筑施工场地四周建设围墙；对暂存场进行洒水抑尘，同时对物料进行覆盖；采取防尘布苫盖。 ④根据山西省环保厅晋环发【2010】136号文，评价要求： 完善项目施工期的环境保护审批：制定项目建设施工全过程污染防治实施方案；建设单位应于开工前15日内向所辖区环保部门如实申报排放污染物的种类、数量等，并向社会公示项目建设期间的环境保护措施，得到环保部门审查认可后，方可开工建设； ⑤施工场地扬尘污染防治措施 参照太原市环境保护局文件（并环发[2010]18号）“关于进一步加强建筑施工工地环境保护管理的通知要求”，所有建筑工地烟尘控制必须达到“5个100%”，即：工地沙土覆盖100%，工地路面100%硬化，出工地车辆100%冲洗车，拆迁工地100%洒水压尘，暂不开发处100%绿化，有效控制建设项目施工期间对环境的影响。 评价要求施工单位必须采取严格的抑尘措施，车辆要求限速行驶，并随时保持路面清洁，同时适当洒水，可有效减少汽车扬尘；施工边界设围挡，围挡高度不低于2.5米，靠近南侧龙凤小区的一侧应设置4.5米高的围挡。围挡下方设置不低于20厘米高的防溢座以防止粉尘流失，围挡必须是由金属、混凝土、塑料等硬质材料制作，任意两块围挡以及围挡与防溢座的拼接处都不能有大于0.5厘米的缝隙，围挡不得有明显破损的漏洞；所有砂石、灰土、灰浆等易扬尘物料都必须以不透水的隔尘布完全覆盖或放置在顶部和四周均有遮蔽的范围内。本项目工地建筑材料中的袋装粉料全部入库管理，各类沙石等料堆采取滤网覆盖；散装水泥、白灰、粉煤灰等粉状材料一部分存放于散灰罐内，一部分设置封闭式专用库房存放；施工现场垃圾渣土及时清理出现场；施工现场适当洒水抑尘（洒水时间及次数视具体情况操作，大风天气应增加洒水次数）；建立车辆清洗点，对驶出施工现场的车辆的车轮进行清洗，车辆经常过往的道路要保持路面平坦、清洁，并适当硬化和配备一定的洒水设施，环评要求本项目承建单位对承包土方运输的单位或个人将上述要求条件作为合同条款加以明确，并规定处罚措施。 ⑥临时炉灶产生的油烟和燃料废气 评价要求食堂炉灶要求燃用清洁能源（罐装液化气），以减轻对周围环境的影响，由于本项目施工期较长，施工人员临时食堂设置在现有场地内的临建房，燃用液化气。本项目预计施工人员约为200人，据调查，一般的饮食食用油耗油系数为47g/人•d，则：食用油用量为9.4kg/d，烹饪过程中的挥发损失为3%左右，因此油烟产生量为0.28kg/d。 ⑦对周边环境敏感目标的扬尘防治措施 合理布置施工营地，施工材料的装卸远离周围密集人群，并采取水喷淋等降尘措施，避免大风天气施工；车辆运输物料应加盖蓬布，车辆进出场应对车身、轮胎进行冲洗，避免扬尘；加强机械保养，控制发动机废气排放。 2、水环境影响分析 施工期间的生产用水主要为路面、土方喷淋水、砂浆搅拌机、车辆冲洗水等，主要由设备冲洗及生产中的跑、冒、滴、漏、溢流产生，仅含有少量混砂，不含其它杂质。 施工期施工人员产生的生活污水主要有临时炉灶的食堂废水、洗手（脸）水，生活污水。 环评要求本工程在施工过程中应设一座临时沉淀池（池长4.2m，宽3.5m，深1.5m），施工人员生活污水和施工设备冲洗废水共用一个沉淀池。将生产、生活废水收集进行沉淀后回用于工地的抑尘洒水，不会对周围水环境带来不利影响。 3、固体废物影响分析 施工期固体废弃物主要来自施工期及现有建筑物拆除的建筑垃圾、施工人员的生活垃圾。 （1）弃土 主要包括基础开挖及土建工程产生的砖瓦石块、渣土、泥土、废弃的混凝土、水泥和砂浆。本项目建筑物基地面积约为2656.05m2，挖土深约4m，挖方量约10624.2m3，回填土方量按挖方的60%计算，则回填土方量约6374.52m3，剩余土方量为4249.68m3，送往离石区凤山垃圾场进行填埋处置。 土石方平衡见图4： 图4 土方平衡图 （2）建筑垃圾 由于本项目交房墙面为毛坯，不需对房屋进行装修，所以没有废油漆桶等危险废物产生。 建筑垃圾的产生量与施工水平、建筑类型等多种因素有关，数据之间相差较大。在施工建筑的不同阶段，所产生的垃圾种类和数量有较大差别，这些固体废物类别及处置措施见表18。 表18 建设后期固体废物类别及处置措施 固废名称 类 别 产生量（t） 处置措施 废弃土石、碎砖块 一般固废 50 建筑垃圾场填埋处理 废木材 一般固废 2.0 由施工单位统一回收 废钢筋、废管材、废塑钢、废金属 一般固废 10 出售废品收购站回收利用 废塑料、废玻璃、废包装材料 一般固废 1.5 出售废品收购站回收利用 建筑垃圾按照当地主管部门的要求送至吕梁市城建部门指定的凤山垃圾场进行填埋，严禁乱堆乱放。施工产生的废料首先应考虑废料的回收利用，对钢筋、钢板、木材等下脚料可分类回收利用。 （3）生活垃圾 本项目施工人员生活垃圾产生量若按每人每日1kg计，施工期为36个月，每日平均施工人员100名，则共产生生活垃圾109.5t，经收集后由当地环卫部门清运，对环境影响较小。 4、声环境影响分析 （1）污染影响分析 从噪声角度出发可以把施工现场分为基础工程施工阶段、主体结构施工阶段、屋面工程施工阶段及装饰工程施工阶段，各阶段具有其独自的噪声特性。对周围居民区产生一定的影响。第一阶段的噪声源主要来自推土机、挖掘机、装载机及各种车辆，这些声源大部分是移动声源、没有明显的指向性；第二阶段的噪声源主要有各种打桩机、振捣器、起重机和混凝土运输车辆，属于脉冲性噪声，主要为固定声源；第三阶段主要产噪设备有吊装设备、电钻、电锤等；第四阶段主要产噪设备有切割机、打磨机等。这些噪声源均为间歇性源，施工过程各声源设备源强类比调查结果见表20。 （2）噪声污染防治措施 施工噪声是对南侧龙凤小区影响较大的环境问题，一般噪声影响大多发生在施工初期的挖掘、推土、运输等过程。一方面产生的噪声声级较高，另一方面持续的时间也相对较长，因此对周围的环境影响也较大。施工期产生的噪声具有阶段性、临时性和不固定性的特点，且各机械设备的动力噪声源声级较高，一般在85dB以上。为减少施工噪声对周围环境的影响，建设单位应督促确保施工承包商应采取以下措施： 表19 施工期主要噪声源一览表 单位：dB（A） 施工阶段 施工机械 声级 声源性质 基础工程施工阶段 推土机 78～96 间歇性 挖掘机 80～110 间歇性 装载机 90～100 间歇性 各种车辆 80～95 间歇性 冲击打桩机 95～105 间歇性 主体结构施工阶段 混凝土泵 95～105 间歇性 振捣器 80～100 间歇性 起重机 90～100 间歇性 混凝土运输车辆 80～95 间歇性 屋面工程施工阶段 升降机 80～90 间歇性 电钻 95～105 间歇性 电锤 95～105 间歇性 装饰工程施工阶段 电锯 95～105 间歇性 切割机、打磨机 100～110 间歇性 （3）噪声值计算 在考虑本工程噪声源对环境影响的同时，仅考虑点声源到不同距离处经距离衰减后的噪声，计算出声源对附近敏感点的贡献值，并对声源的贡献值进行分析。施工场地噪声预测结果见表20。 表20 距声源不同距离出的噪声值dB（A） 设备名称 5m 10m 20m 30m 50m 100m 150m 基础工程施工阶段 74.13 68.37 62.41 58.89 54.43 48.33 44.72 主体结构施工阶段 74.05 68.29 62.33 58.81 54.35 48.25 44.64 施工机械噪声较高，昼间噪声超过《建筑施工场界环境噪声排放限值》（GB12523-2011）的情况出现在距声源5m范围内，夜间施工噪声超标情况出现在30m范围内。 本环评要求建设单位采取以下防治措施来减轻噪声对周围环境的影响。 1）制定严格合理的施工计划，集中安排高噪声施工阶段，便于合理控制； 2）事先公告施工状况，以征的周围居民的谅解； 3）施工区应实施严格的隔离措施，降低施工噪声影响； 4）合理安排施工时间，要求建设单位在中午（12:00-14:00）禁止进行打桩等高噪声施工作业，夜间（22:00-6:00）禁止施工；在施工过程中要尽可能将产生高噪声的作业点远离南侧龙凤小区，以有效利用场地的距离衰减作用，减少对南侧龙凤小区的噪声影响。本项目尽量将高噪声设备放置北侧，同时相对固定的机械设备尽量入棚操作，保证施工场界达标，最大限度减少施工噪声对周围居民的影响。 5）在施工阶段采用商品砼，不仅可减少扬尘，而且还避免搅拌机噪声污染。 6）避免在同一地点安排大量动力机械设备，以避免局部声级过高；施工设备选型上应尽量采用低噪声设备，如振捣器采用变频振捣器等；对动力机械设备进行定期的维修、养护，因设备常因松动部件的震动或消声器破坏而加大其工作时的声级；尽量少用哨子、喇叭等指挥作业，减少人为噪声； 7）对位置相对固定的产噪机械设备，能设在棚内操作的应尽量进入操作间，不能入棚的也应适当建立围隔声障； 8）建设施工期，工程业主和有关管理部门应设立举报途径，并应加强日常监督管理，发现违规行为应及时纠正，以确保工程施工阶段的声环境要求。 9）在装修时间无法统一的情况下，应加强居民装修噪声的管理，要求每个住户制定严格的装修管理措施，将装修噪声所造成的影响减小到最低程度，限制装修时间，严禁在中午12时到14:30和夜间22时至次日6时从事装修活动。 10）在临近施工场地四周设置临时隔声屏障；在施工的结构阶段和装修阶段，对建筑物的外部也应采取围挡，以减轻设备噪声对周围环境的影响。 5、生态环境影响分析 本项目占地面积7748m2，施工期场地、道路及管道开挖对土地的扰动等造成场地内土质结构松散，易被雨水冲刷造成水土流失，对局部生态环境有不利影响；施工期产生的扬尘对周边绿化和周围植被生长产生不利影响。 施工过程会产生土方的临时堆存，弃土堆的斜坡坡面因种种原因通常不进行碾压处理，土质疏松，容易造成水土流失。在项目施工期间，地表裸露、挖填方、机械碾轧等都会加大水土流失量，由于本项目地块较为平整，且地块总体高度低于外部，因此，这部分水土流失局限在区内。 控制措施 ①绿化措施：建议根据项目所在地土质条件，选择合适的灌木种或草种，在场地西北侧呈祥路沿边和南侧规划路沿边，1#和2#居民区周边一定范围内建立绿化带，形成绿色植物的隔离带，这样既可以起到水土保持和防止土壤侵蚀的作用也可以吸附尘埃、净化空气，还可以美化环境。本项目通过加强场区的硬化和绿化，绿化面积为1937m2，绿化率达25%，可使水土流失得到有效控制。 ②排水导流系统：及时做好排水导流工作，减轻水流对裸露地表的冲刷，应设置拦砂坝，排水沟应分段设置沉淀池，以减轻场地最终出口沉沙池的负荷，在施工中应实施排水工程，以预防地面径流直接冲刷施工浮土，导致水土流失加剧。 ③施工时间选择：在建设施工期间，有大面积的裸露地表，容易形成水土流失面。项目应合理安排施工，尽量将土石方开挖期避开雨季和暴雨季节，并尽量缩短挖方时间。 ④施工期间堆料和土堆临时覆盖：将堆料和挖出来的土石方堆放在不容易受到地面径流冲刷的地方，或将容易冲刷的堆料临时覆盖起来。 经采取以上措施后，工程施工期间的生态环境影响可降至最低限度，且随着工程施工期的结束，这些影响也将消失。 6、施工营地 1、施工营地介绍 根据项目施工安排，本项目施工人员食宿临建房位于选址内，远离周围居民区，临建房旁设置垃圾桶，施工材料堆场位于施工营地中部。 2、施工营地产污环节 施工营地产污环节主要为：施工人员生活污水、食堂临时炉灶燃料废气、施工人员生活垃圾。 3、施工营地污染防治 施工人员生活污水经移动式厕所收集后，交由环卫部门统一处理，对地表水环境不大。施工人员临时食堂设置在现有场地内的临建房，燃用液化气。施工废水及洗车废水收集沉淀后综合利用。生活垃圾应集中堆放并由环卫部门定期清运。 图5 施工营地布设图 总之，建设单位必须加强工地管理工作，对施工人员除进行安全生产教育外，还应加强环保教育，提高全体施工人员环保意识，共同搞好工地的环保工作。同时建设单位必须切实落实好这些措施，工地的污染防治工作要有专人分工负责，提高污染防治效果，防止或缓解对环境的污染。采取上述措施后施工对环境的影响将会大大降低，同时其对环境的影响也将随施工的结束而消失。 二、运营期环境影响分析 1、大气环境影响分析 （1）厨房油烟 运营过程中居民食物烹饪、加工过程中挥发的油脂、有机质及其加热分解或裂解产物。据类比调查，居民人均日食用油用量约30g/人·日。一般油烟挥发量占总耗油量3%，该项目规划居住总人数为1536人，则年食用油总量为16.81t，油烟年产生量为0.53t。住户厨房油烟通过抽油烟机排至楼道内烟气通道，按照油烟去除率为85%计算，排放量为0.08t/a，排放浓度≤2mg/m3。 （2）汽车尾气 本项目地下停车场建筑面积19500m2，地下停车位480个，停放的多为轿车等轻型车，汽车出入停车场怠速和慢速行驶时会产生汽车尾气污染，该尾气包括排气管尾气、曲轴箱漏气及油箱和化油器等燃料系统的泄漏气等，主要污染因子为CO、HC、NOX等，其排放量与车型、车况及车辆数等有关，还与汽车行驶状况有关。因此可按运行时间和车流量计算车库废气污染。 a、主要污染物 汽车尾气的主要污染物是CO、NOX和THC（碳氢化合物）。CO是汽油燃烧的产物；NOX是汽油燃烧时空气中的氮与氧化合而成的产物；THC（碳氢化合物）是汽油不完全燃烧的产物。 b、主要污染物的排放量 参照环境影响评价工程师职业资格登记培训教材“社会区域类环境影响评价”，地下车库废气污染物排放量为CO：15--40mg/（d·辆），THC：5--20mg/（d·辆），NOX ：0.5--2.5mg/（d·辆）。本项目系数及污染物排放量见表21，全年按365天计算。 表21 地下停车场汽车尾气中污染物排放情况 污染物 CO THC NOX 系数 30mg/（d·辆） 15mg/（d·辆） 2mg/（d·辆） 排放速率（kg/h·辆） 0.001 0.0006 0.00008 排放量（kg/a） 2.19 0.0648 0.001 本项目应注重加强场区内的绿化措施及加强停车场的规范化管理，保持行车路线畅通，合理设计停车路线，尽可能缩短车辆从出、入口达到停车泊位的距离和行车时间，减小车辆怠速和在路面的滞行情况，减轻汽车尾气排放对场区环境空气质量的影响。 根据《汽车库建筑设计规范》，汽车库内自然通风达不到稀释废气标准时应设机械排风系统；并应符合现行国家标准《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）的规定。本项目地下停车场，需设置机械排风系统。 地下车库根据防火分区设机械排风兼排烟系统和集中的机械送风系统，车道直接对外的防火分区设机械送风系统。送风量按允许的废气标准量计算，不小于排烟量的50%，且换气次数每小时不应小于6次，其排风机选用变速风机。排风按室内空间上、下两部分设置，上部地带按排出风量的1/2—1/3计算，下部地带按排出风量的1/2—2/3计算。送入新鲜空气的进风口设在主要通道上，本项目共设置2个排气口，分别位于车库出入口处，排气筒高度为2.5m，排气口的绿化带一侧距离最近建筑要在10m以上，避免对周围住户的影响。 （3）备用柴油发电机产生的废气 柴油发电机运行时，产生的污染物主要为CO、HC、NOx，评价要求备用柴油发电机柴油机要符合《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB20891-2014）中第三阶段要求，燃用轻柴油，产生的废气通过排烟井高空排放。 2、水环境影响分析 （1）废水污染 本工程的废水主要为生活污水、厨房废水、浴室排水等。根据表3，图1水平衡分析可知，年新鲜用水量7.24万m3，年排水量4.97万m3。 （2）废水处理措施 生活污水排入化粪池，经化粪池后排入城市污水管网，最终排入吕梁城区污水处理厂。本项目废水主要为生活污水、厨房废水、浴室排水等。各项排污水水质状况见表22。 表22各项排污水水质状况表 类别 BOD5 COD SS 氨氮 冲厕排水 200-260 300-360 250-300 30-35 厨房废水 500-800 900-1350 250-300 25-30 淋浴废水 70-105 80-200 60-160 - 盥洗废水 60-70 90-120 150-200 - 综合排水（经化粪池处理后） 150-200 250-300 150-200 20-30 排放标准 ≤300 ≤500 ≤400 ≤35 表23拟建项目废水排放情况 废水 水量（m³/d） COD BOD5 SS NH3-N LAS Mg/L t/a Mg/L t/a Mg/L t/a Mg/L t/a Mg/L t/a 生活废水 168.6 265 10.3 175 6.78 175 6.78 25 0.96 13 0.48 由表22中列出的项目外排废水中主要污染物浓度与表23各种废水浓度均满足《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）中对废水水质的要求:COD500mg/l、BOD5 350mg/l 悬浮物400mg/l、NH3-N35mg/l。 3、声环境影响分析 （1）该项目建成后，主要噪声源为电梯间设备、泵类、社会生活噪声、车辆的偶发噪声和备用发电机等。 项目地下车库出入口靠近外部道路，进出的汽车以轿车为主，基本没有大、中型车辆。评价要求进入小区后，汽车要限速、禁止鸣笛，减小对周围环境的影响。 电梯间设备噪声治理措施：在电梯电机的底部安装电梯专用的低频减震隔音台，阻断电梯噪声通过钢梁声桥传播到业主家里；用减震垫将电机柜和地面隔断，防止高频声击穿墙壁。 加压泵、风机、备用发电机等，要求项目选用低噪声型设备，采取室内操作、基础减震等措施，可有效降低噪声对周围环境影响。 社会生活噪声主要是加强对商业部分的管理，禁止使用扩音喇叭。 采取以上针对性措施后，噪声排放可以达到《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中2类标准值。 主要噪声污染源及防治措施见表23。 表23 工程主要噪声源一览表 设备 安装位置 治理前噪声值dB(A) 治理措施 治理后声级值dB(A) 机动车 停车场 58－65 限速、禁鸣 55 加压泵 地下水泵房 80－85 室内安装，基础减震 60 风机、备用发电机 地下车库 80－85 室内安装，基础减震 60 社会生活 噪声 商业 60－65 禁止使用扩音喇叭 50 图6 本项目噪声等值线预测图 （2）外环境对本小区的影响 本项目西距呈祥路30m，东侧为预留空地，南临规划路，交通会对本项目入住居民造成一定的影响，环评建议建设单位采取以下措施减小车辆运行噪声对住户的影响： ①利用绿化降噪 设置绿化带既能隔声又能防尘、美化环境、调节气候。在绿化空间，当声能投射到树叶上时被反射到各个方向,而叶片之间多次反射使声能转变为动能和热能，噪声被减弱或消失了。在设计绿色屏障时，要选择叶片大、具有坚硬结构的树种。所以,一般选用常绿灌木、乔木结合作为主要培植方式，保证四季均能起降噪效果。 ②建筑平面布置防噪 在进行建筑设计前，应对建筑物防噪间距、朝向选择及平面布置等作综合考虑。在防噪的平面设计中优先保证卧室安宁，即沿街单元式住宅，力求将主要卧室布置在背向街道一侧，住宅靠街的那一面布置住宅中的辅助用房，如楼梯间、储藏室，厨房、浴室等。当上述条件也难以满足时，可利用临街的公共走廊或阳台，采取隔声减噪处理措施。 ③住宅本身降噪的技术措施 建筑内部的噪声，主要靠提高建筑物内部构件的隔声能力来解决。墙体采用隔声、吸声的材料，加厚墙体；窗口采用密封性好的铝合金窗和塑钢窗。 根据类比分析，墙壁隔声对噪声的衰减约为20~30dB（A），隔声窗、隔声玻璃对噪声的衰减约为35dB（A），采取以上措施后，道路交通噪声衰减至住宅区的源强＜55dB(A)，对本小区居民的影响较小。 4、固体废物环境影响分析 运营期固体废物主要为居民生活垃圾及商铺产生的垃圾。 项目运营期产生的固体废物主要是居民生活垃圾及商业部分垃圾，无生产性固体废物。 生活垃圾年产生量按G=KN计算， 式中：G—生活垃圾产量（kg/d）； K—人均排放系数（kg/人·天）； N—人口数（人）。 根据类比资料，居民人群生活垃圾取K=0.5kg/人·天，本项目建成后，居住人员为1536人，全年365天，则居民生活垃圾产生量为280.32t/a；商业部分取K=0.1kg/m2·d，营业面积为10072m2，则本项目商铺产生的垃圾为367.63t/a。因此，本项目全年产生的生活垃圾量约为647.95t/a。环评要求对固体废物进行分类处置，在小区设置垃圾桶要分为可回收垃圾桶和不可回收垃圾桶，对于可回收的垃圾（如纸张、饮料瓶、易拉罐等）收集后送废品收购站销售，对于不可回收垃圾运送环卫部门指定垃圾场处理。 项目在居民楼的各栋楼前设置垃圾箱，垃圾每日由环卫部门负责统一清理。项目区不再建设生活垃圾临时集中贮存场所。垃圾箱在清理不及时的情况下，会产生恶臭，影响周围居民。项目未来的物业管理部门应加强垃圾箱的管理，做到垃圾不滞留过夜，每日定时运走并及时清扫，定期喷药灭菌，规范清洁卫生工作。在加强管理的情况下，产生的恶臭对环境影响不大。 此外，项目应在产生恶臭的位置四周多种植一些多层次的绿化树木，如大叶女贞、潺槁等具有吸臭作用的树木等，用绿化遮挡和吸收异味，尽量降低对小区居民的影响。 采取以上针对性措施后，本项目产生的固废对周围环境影响很小。 5、生态环境影响分析 项目运营期主要生态影响包括： 项目竣工后，工程建设在一定程度上改变了原有的土地利用格局。 （2）由于该工程范围内无野生动物，无濒危保护动物，工程建设不会引起野生动物种类减少，也不会对野生动物活动产生大的限制，所以该工程的建设不会对现有野生动物的生存环境构成威胁。 （3）项目附近没有文物古迹和自然保护区，该工程建设不会对其带来不利影响。 6、环境经济效益分析 项目建设符合产业政策和吕梁市离石区城市规划及土地利用规划，合理有效地开发和利用了土地资源，项目建成后，将使居民搬入新居，有效地改善他们的居住环境和居住条件，提升他们的生活质量和品质。同时提升城市品位，而且对加快城市建设的步伐、促进区域经济社会稳定发展具有带动作用。本项目西距东川河50m，目前吕梁市已经完成该河段的改造工程；本项目地理位置优越，供水、供电、供暖、供气等市政设施已全部覆盖；本小区设置绿地广场、物业管理及地下车库等服务设施，具有居住环境优雅、居住功能完善，交通便利，居住舒适、生态环保、节约能源等特点，项目社会效益显著。并为居民生活创建了良好的景观环境和景观视觉，项目环境效益显著。 三、环境管理与监测 本小区的环境管理工作主要针对其施工期的环境管理及运营期居住环境维护及相关环保设施的正常运行进行，最终形成小区协调、良好的环境管理体制。 （1）施工期环境管理内容 ①建设单位在签订施工承包合同时，应将有关环境保护的条款列入合同，其中应包括施工中在环境污染预防和治理方面对承包方的具体要求，如施工噪声污染、废水、扬尘和废气等排放治理，施工垃圾处理处置等内容。 ②建设期间业主单位应指派一名环保专职或兼职人员，负责施工的环境管理工作， 并参与制定和落实施工中的污染防治措施和应急计划，向施工人员讲明施工应采取的环保措施及注意事项。 ③环保奖惩制度。对在施工中遵守环保措施的施工人员给予表扬和奖励，对违反环保条款，造成重大污染事故,按照有关法律、法规，追究其应当承担的法律责任。 表24 施工期环境管理 环境问题 监管计划 项目占地 严格限制施工场界，加强绿化工作，规划小区绿化带，集中设置施工人员生活区 废气排放 规范施工运输路段，铺设石渣简易施工道路，绕开居民区，车轮出场前清洗，土方运输车辆加盖篷布 场地周边建2.5m高的制式彩钢板进行围挡· 物料堆存进行规范，建立材料堆放场或材料仓库，临时堆放材料加盖篷布 加强小区绿化 施工场地设洒水装置,定时酒水 施工人员生活使用罐装液化气或罐装煤气 废水排放 建临时厕所，生活污水排入市政污水管 石料冲洗废水设两级串联废水沉淀池，加强施工废水的收集和利用 噪声 位置相对固定的产噪设备尽量入操作间 公告施工状况，加强日常监督管理，设立举报途径，及时纠正错误 合理安排施工时问，禁止在夜间进行高噪声设备作业 高噪声设备尽量远离南侧的龙凤小区，避免在同一地点安排大量动力机械设备 固废废物 废弃土石及建筑、装修垃圾及时送指定的地点处置 生活垃圾定点收集后，委托环卫部门清运 生态环境 对暂不利用土地进行绿化和硬化 （2）运营期环境管理内容 ①项目建成后应由专门管理公司负责小区的物业管理，建立噪声、污水、垃圾、 绿化、大气等相应的环境管理制度，且应有专人分管环境保护工作，保证小区环保设施的正常运行； ②定期对小区下水道进行疏通，确保化粪池出水达到排放标准； ③应严格按照园林绿化管理规范对小区的树木、花卉、草坪进行日常管理、维护，使其达到绿化工程设计要求。制定小区环境卫生管理制度，营造一个舒适、整洁的生活环境。 ④关心并积极听取可能受项目环境影响的附近居民等人员、单位的反映，定期向项目最高管理者和当地环保部门汇报项目环境保护工作的情况，同时接受当地环境保护部门的监督和管理。在遵守有关环境法律、法规的前提下，树立良好的社会形象，有利于公司的发展，实现经济效益与社会效益、环境效益相统一。 ⑤本项目建成后，对于不确定的外租沿街商业用房等，如营运期存在可能的污染物排放，这些项目在外租时应向当地环保部门办理相关环保手续。 表25 运营期环境管理 环境问题 防治措施 废气排放 地下车库安装较大风量的排风设施，增加车库内换气率 居民厨房燃用天然气、集中供热管网已覆盖 废水排放 生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网，最终进入城市污水处理厂 噪声 设备运行噪声的降噪、减振措施 交通噪声，加强管理，建绿化隔离带 固废废物 配封闭垃圾筒，生活垃圾委托环卫部门收集、外运、处置 化粪池定期清掏 生态环境 加强绿化 道路内部绿化管理、美化及建筑屋顶绿化 （3）环境监测 运营期应对污水总排口进行定期监测，监测因子为COD、BOD、NH3-N、动植物油、总大肠菌群数。 项目建成后，应对所有污染排放口的名称、位置、数量，以及排放污染物名称、数量等内容进行统计，并登记上报当地环保部门，以便进行验收和排放口的规范化管理。 项目建成后污染物排放清单见表26。 |

表26   污染物排放清单

| 编号 | 设施 名称 | 污染物名称 | 年运行时间（h） | 治理措施 | 废气排放量（m3/h） | 排放筒高度（米） | 产生情况 | 排放情况 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 浓度 (mg/m3) | 速率 (kg/h) | 产生量(t/a) | 浓度 (mg/m3) | 速率 (kg/h) | 排放量(t/a) |  |
| 1 | 大气 | 厨房 | 油烟 | -- | 抽油烟机排放 | -- | -- | -- | -- | 0.53 |  |  | 0.08 | -- |
|  |  | 停车场 | CO | 8760 | 安排专人进行车辆管理，并合理安排车流，减少车辆怠速时间，加强住宅楼之间空地的绿化面积，地下车库设置机械排风系统 | -- | -- | -- | -- | 2.19 | -- | -- | 2.19 | 达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准 |
|  |  |  | NOX |  |  | -- | -- | -- | -- | 0.001 | -- | -- | 0.001 |  |
|  |  |  | THC |  |  | -- | -- | -- | -- | 0.0648 | -- | -- | 0.0648 |  |
|  |  | 备用发 电机 | CO、HC、NOx | -- | 评价要求选用符合要求的柴油机及燃油，废气经排烟井高空排放 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB20891-2014） |
| 2 | 废水 | 生活污水 | COD | - | 生活污水排入化粪池，经化粪池后排入城市污水管网，最终排入吕梁城区污水处理厂 | -- | -- | 360mg/L | -- | 17.892t/a | 275mg/L | -- | 13.67t/a | 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中A等级规定 |
|  |  |  | 氨氮 | - |  |  | -- | 30mg/L | -- | 1.49t/a | 25mg/L | -- | 1.24t/a |  |
|  |  |  | SS |  |  |  |  | 275mg/L |  | 13.48t/a | 175mg/L |  | 8.70t/a |  |
|  |  |  | BOD5 | - |  |  | -- | 275mg/L | -- | 13.48t/a | 175mg/L | -- | 8.70t/a |  |
| 3 | 固体 废物 | 居民住户 | 生活垃圾 | 在居民楼的各栋楼前设置垃圾箱，垃圾每日由环卫部门负责统一清理 | -- | -- | -- | -- | 647.95t/a | -- | -- | 647.95t/a | 合理处置 |
| 4 | 噪声 | 电梯间设备、泵类、风机、备用发电机等 | 室内安装、基础减震、合理布局，加强管理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008） 2类区标准 |
|  |  | 汽车 | 加强进出车辆的管理，降低车辆拥挤程度，禁止在小区内鸣笛 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |
|  |  | 社会生活噪声 | 禁止使用扩音喇叭 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

四、环保投资及竣工验收 本项目总投资19054.67万元，其中施工期环保投资约39万元，运营期环保投资40万元，共计79万元，占总投资的0.4%，本工程项目施工期环保措施内容及环保投资一览表见表27，运营期环保措施内容及环保投资一览表见表28。 表27 施工环保措施内容及环保投资一览表 序号 项目名称 内容 效果 环保投资（万元） 一、施工期环保措施及投资 1 生活垃圾收集 临时垃圾收集点（箱） 减少环境污染 0.6 2 食堂炉灶 燃用罐装液化石油气 减少施工人员生活污染 1.1 3 电暖器采暖 施工活动彩钢板房内冬季设电暖器采暖 减少施工人员生活污染 -- 4 施工围挡 施工边界设置2m高围挡 减少施工扬尘 污染 10.0 5 脚手架外防尘网 在脚手架外设密目防尘网（不低于2000目/100cm2）或防尘布 减少施工扬尘污染 4.0 6 场地防尘布(网) 场地易起尘材料、渣土、垃圾等采取覆盖防尘布、防尘网，并定期喷洒抑尘剂、喷水压尘或采取其它有效的防尘措施 减少施工扬尘污染 5.5 7 机械冲洗场 设施工机械专用冲洗场 减少施工扬尘污染 0.8 8 水处理构筑物 设洗车平台、防溢座、简易沉砂池、集水池 减少泥沙带出量 5.0 9 洒水车 租用洒水车 减少施工扬尘 5.0 10 低噪声施工机械 采用低噪声施工机械，合理布置施工时间 减少施工场界噪声 1.0 11 场界隔声障 施工场界设简易隔声障 减少施工场界噪声 2.0 12 清扫 对施工工地及进出口定期洒水抑尘、清扫，保持工地整齐干净 减少施工扬尘 0.5 13 建筑垃圾清运 建筑垃圾日产日清、堆存超过一周，采取抑尘措施 禁止建筑垃圾堆存 3.5 小计：39万元

表28   运营期环保措施内容及环保投资一览表

| 类别 | 污染源名称 | 污染物 | 治理措施 | 环保投资 (万元) | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污 染物 | 厨房 | 油烟 | 抽油烟机排放 | -- | -- |
|  | 停车场 | CO、THC、NOX | 安排专人进行车辆管理，并合理安排车流，减少车辆怠速时间，加强住宅楼之间空地的绿化面积，地下车库设置机械排风系统 | 15.0 | 达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准 |
|  | 备用发电机 | CO、HC、NOx | 评价要求选用符合要求的柴油机及燃油，废气经排烟井高空排放 | 3.0 | 《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB20891-2014） |
| 水污 染物 | 居民住户 | CODcr、BOD5、 SS、NH3-N | 生活污水排入化粪池，经化粪池后排入城市污水管网，最终排入吕梁城区污水处理厂 | -- | 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中A等级规定 |
| 固体 废物 | 居民住户 | 生活垃圾 | 在居民楼的各栋楼前设置垃圾箱，垃圾每日由环卫部门负责统一清理 | 2.0 | 不会对周围环境产生影响 |
| 噪声 | 电梯间设备、泵类、风机、备用发电机等 | 噪声 | 室内安装、基础减震、合理布局，加强管理 | 10.0 | 《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008） 2类区标准 |
|  | 汽车 | 噪声 | 加强进出车辆的管理，降低车辆拥挤程度，禁止在小区内鸣笛 |  |  |
| 绿化 | 项目区绿化面积1937m2，绿化率达25% | 10.0 |  |
| 合计 |  | 40 |  |

## 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 运 营 期 | 废气 | 厨房 | 油烟 | 抽油烟机排放 | -- |
|  |  | 停车场 | CO、THC、NOX | 安排专人进行车辆管理，并合理安排车流，减少车辆怠速时间，加强住宅楼之间空地的绿化面积，地下车库设置机械排风系统 | 达标排放 |
|  |  | 备用发电机 | CO、HC、NOx | 要求选用符合要求的柴油机及燃油，废气经排烟井高空排放 | 达标排放 |
|  | 废水 | 居民住户 | CODcr、BOD5、 SS、NH3-N | 生活污水排入化粪池，经化粪池后排入城市污水管网，最终排入吕梁城区污水处理厂 | 不外排 |
|  | 固废 | 居民住户 | 生活垃圾 | 在居民楼的各栋楼前设置垃圾箱，垃圾每日由环卫部门负责统一清理 | 合理处置 |
|  | 噪声 | 汽车 | 噪声 | 加强进出车辆的管理，降低车辆拥挤程度，禁止在小区内鸣笛 | 满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类区标准 |
|  |  | 电梯间设备、泵类、风机、备用发电机等 |  | 室内安装、基础减震、合理布局，加强管理 |  |
| 生态保护措施及预期效果： 施工期生态保护措施 施工期间要严格按照施工要求，文明施工，遵纪守法，加强环境保护，具体要求和措施如下：施工生产区和生活区的大气环境质量应满足规定的标准；燃油机械应安装除尘装置；运输水泥、石灰、砂子和垃圾的车辆必须掩盖起来，并且施工现场及道路上应经常清洁、洒水抑尘；施工人员的生活垃圾应统一收集处理，生活污水应按要求排放到污水管网。 2、运营期生态保护措施 本项目设立有专门的管理部门，加强小区的日常管理，确保区内污水管道、排水管网合理畅通运行；合理收集垃圾，定期由环卫部门统一处置；限制进出小区车辆的行驶速度。 3、合理的绿化设计 该住宅区从生态环境角度出发，充分重视绿化工作，进行合理的绿化设计，种植各种观赏树种、花木、草坪，在一定程度上对周围生态环境起到了保护作用。 |

一、结论： 项目概况 吕梁泰鑫房地产开发有限公司泰化鑫祥花园建设项目位于吕梁市龙凤南大街以西、呈祥路以东、规划路以北。工程规划新建2幢30层住宅楼（1#楼至2#楼地下为地下车库），小区内道路及绿化等。规划占地面积7748m2（11.62亩），规划总建筑面积70362m2。 环境质量现状 大气：本次评价收集了2017年8月21日-27日连续七天的空气质量数据，根据监测数据可知，该区域环境空气较好； 地表水：根据例行监测结果可知，评价区监测断面所有监测项目监测值均达到了《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类监控指标，由此可见，东川河沙会则断面未受到污染，水质良好。 地下水：区域环境地下水质量一般，能够满足饮用水水质标准； 声环境：根据声环境现状监测结果，声环境质量良好； 生态环境：项目选址所在区域为城镇地区，主要以城镇绿化为主。生态环境一般。 3、达标排放 ①大气污染物 目前排放大气污染物主要为汽车尾气，厨房油烟，备用发电机废气，采取环评规定的措施后，污染物均可达标排放，对周围环境影响很小。 ②水污染物： 本项目运营期产生的废水主要为居民生活污水，污染物主要为COD、BOD、NH3-N、SS，生活污水排入化粪池，经化粪池后排入城市污水管网，最终排入吕梁城区污水处理厂，不会对周围水环境产生影响。 ③固废 本项目主要固体废物为生活垃圾，定期由环卫部门负责统一清理。 ④噪声 本项目主要噪声源为电梯间设备、泵类、社会生活噪声、车辆的偶发噪声和备用发电机等，采取评价要求的选用低噪声型设备，室内操作、安装隔声罩、基础减震等措施，汽车限速、禁止鸣笛等措施后，噪声排放可达到《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中2类标准值。 4、环境保护措施 本项目为房地产建设项目，项目建成后主要污染源为生活源，地下车库建设排风装置，居民燃用天然气，采暖为集中供热，生活污水排入化粪池，经化粪池后排入市政污水管网，最终排入吕梁市城区污水处理厂，生活垃圾每日由环卫部门负责统一清理。绿化率达到25%。各污染源均采取了严格的环保措施，达到了相应标准的要求，不会对周围环境造成恶化。 5、环境经济损益 本项目总投资19054.67万元，环保投资79万元，建成后能够切实改善该区域居民的居住环境，提升城市整体形象，促进和和谐社会建设，具有良好的社会、环境、经济效益。 6、环境管理与监测计划 建成后企业应建立环境管理台账制度并按照要求进行环境监测。 7、对区域环境质量状况的影响 本项目为房地产开发，住户燃料采用清洁燃料，生活污水经化粪池处理后排入城市污水管网，最终进入吕梁城区污水处理厂。各污染源均采取了严格的环保措施，达到了相应的标准要求，不会对环境造成恶化。 因此，只要认真贯彻执行国家的环保法律、法规，认真落实所有的污染防治措施和本评价提出的污染防治对策，本项目的建设对环境的影响较小，从环保的角度出发，本项目的建设是可行的。 结论：吕梁泰鑫房地产开发有限公司泰化鑫祥花园建设项目属于非生产性建设项目，污染因素简单，对环境影响较小，在落实本评价报告中所提出的各项环保措施，保证所排污染物达标排放的前提下，同时加强管理，从环保角度考虑，本项目的建设是可行的。 二、建议： 1、鉴于本项目为小高层建筑，建议建设单位切实做好消防安全工作。 2、严格按照本评价提出的要求对小区进行绿化。 3、加强物业管理，对小区居民进行环保知识培训，提高小区居民的环境保护意识，在维护小区自身环境的同时，注意对周边环境的影响。 4、环保设施的保养、维修应制度化，保证设备的正常运转。 5、建议物业管理中心设置环卫、绿化等综合管理部门，为小区的清洁、绿化、美化提供有力的保证。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等） 附图2 项目总平面布置图 .附图3 吕梁市城区总体规划 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1．大气环境影响专项评价 2．水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3．生态影响专项评价 4．声影响专项评价 5．土壤影响专项评价 6．固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价 技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

建设项目所在地自然环境简况

运营期

居民、商业

废水W1

固废S1

停车场

废气G2

噪声N1

水泵房

噪声N2

废气G1

## 环境影响分析

填方

（6374.52m3）

挖方

（10624.2m3）

离石区凤山垃圾场处置

剩余方

（4249.68m3）

办

公

室

食堂

施工材料堆放区

## 结论与建议